Интенсивность нагрузки , обслуживаемой пучком

каналов емкостью  при потерях вызовов

| V | Вероятность потери вызова |
| --- | --- |
|  | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 1 | ,00705 | ,00806 | ,00908 | ,01010 | ,02041 | ,03093 | ,05263 | ,11111 | ,25000 | ,66667 |
| 2 | ,12600 | ,13532 | ,14416 | ,15259 | ,22347 | ,28155 | ,38132 | ,59543 | 1,0000 | 2,0000 |
| 3 | ,39664 | ,41757 | ,43711 | ,45549 | ,60221 | ,71513 | ,89940 | 1,2708 | 1,9299 | 3,4798 |
| 4 | ,77729 | ,81029 | ,84085 | ,86942 | 1,0923 | 1,2589 | 1,5246 | 2,0454 | 2,9452 | 5,0210 |
| 5 | 1,2362 | 1,2810 | 1,3223 | 1,3608 | 1,6571 | 1,8752 | 2,2185 | 2,8811 | 4,0104 | 6,5955 |
| 6 | 1,7531 | 1,8093 | 1,8610 | 1,9090 | 2,2759 | 2,5431 | 2,9603 | 3,7584 | 5,1086 | 8,1907 |
| 7 | 2,3149 | 2,3820 | 2,4437 | 2,5009 | 2,9354 | 3,2497 | 3,7378 | 4,6662 | 6,2302 | 9,7998 |
| 8 | 2,9125 | 2,9902 | 3,0615 | 3,1276 | 3,6271 | 3,9865 | 4,5430 | 5,5971 | 7,3692 | 11,419 |
| 9 | 3,5395 | 3,6274 | 3,7080 | 3,7825 | 4,3447 | 4,7479 | 5,3702 | 6,5464 | 8,5217 | 13,045 |
| 10 | 4,1911 | 4,2889 | 4,3784 | 4,4612 | 5,0840 | 5,5294 | 6,2157 | 7,5106 | 9,6850 | 14,677 |
| 11 | 4,8637 | 4,9709 | 5,0691 | 5,1599 | 5,8415 | 6,3280 | 7,0764 | 8,4871 | 10,857 | 16,314 |
| 12 | 5,5543 | 5,6708 | 5,7774 | 5,8760 | 6,6147 | 7,1410 | 7,9501 | 9,4740 | 12,036 | 17,954 |
| 13 | 6,2607 | 6,3863 | 6,5011 | 6,6072 | 7,4015 | 7,9667 | 8,8349 | 10,470 | 13,222 | 19,598 |
| 14 | 6,9811 | 7,1155 | 7,2382 | 7,3517 | 8,2003 | 8,8035 | 9,7295 | 11,473 | 14,413 | 21,243 |
| 15 | 7,7139 | 7,8568 | 7,9874 | 8,1080 | 9,0096 | 9,6500 | 10,633 | 12,484 | 15,608 | 22,891 |
| 16 | 8,4579 | 8,6092 | 8,7474 | 8,8750 | 9,8284 | 10,505 | 11,544 | 13,500 | 16,807 | 24,541 |
| 17 | 9,2119 | 9,3714 | 9,5171 | 9,6516 | 10,656 | 11,368 | 12,461 | 14,522 | 18,010 | 26,192 |
| 18 | 9,9751 | 10,143 | 10,296 | 10,437 | 11,491 | 12,238 | 13,385 | 15,548 | 19,216 | 27,844 |
| 19 | 10,747 | 10,922 | 11,082 | 11,230 | 12,333 | 13,115 | 14,315 | 16,579 | 20,424 | 29,498 |
| 20 | 11,526 | 11,709 | 11,876 | 12,031 | 13,182 | 13,997 | 15,249 | 17,613 | 21,635 | 31,152 |
| 21 | 12,312 | 12,503 | 12,677 | 12,838 | 14,036 | 14,885 | 16,189 | 18,651 | 22,848 | 32,808 |
| 22 | 13,105 | 13,303 | 13,484 | 13,651 | 14,896 | 15,778 | 17,132 | 19,692 | 24,064 | 34,464 |
| 23 | 13,904 | 14,110 | 14,297 | 14,470 | 15,761 | 16,675 | 18,080 | 20,737 | 25,281 | 36,121 |
| 24 | 14,709 | 14,922 | 15,116 | 15,295 | 16,631 | 17,577 | 19,031 | 21,784 | 26,499 | 37,779 |
| 25 | 15,519 | 15,739 | 15,939 | 16,125 | 17,505 | 18,483 | 19,985 | 22,833 | 27,720 | 39,437 |
| 26 | 16,334 | 16,561 | 16,768 | 16,959 | 18,383 | 19,392 | 20,943 | 23,885 | 28,941 | 41,096 |
| 27 | 17,153 | 17,387 | 17,601 | 17,797 | 19,265 | 20,305 | 21,904 | 24,939 | 30,164 | 42,755 |
| 28 | 17,977 | 18,218 | 18,438 | 18,640 | 20,150 | 21,221 | 22,867 | 25,995 | 31,388 | 44,414 |
| 29 | 18,805 | 19,053 | 19,279 | 19,487 | 21,039 | 22,140 | 23,833 | 27,053 | 32,614 | 46,074 |
| 30 | 19,637 | 19,891 | 20,123 | 20,337 | 21,932 | 23,062 | 24,802 | 28,113 | 33,840 | 47,735 |